ESERCIZI SUI CONTATORI

ESERCIZIO UNO (analisi)

Sia dato il seguente contatore realizzato con tre flip-flop T attivi sul fronte di discesa del clock:

1) Supponendo che inizialmente i tre flip-flop si trovino nello stato Q2=0, Q1=0 e Q0=0 tracciare i diagrammi temporali del segnale di clock e delle tre uscite per almeno 8 fronti di clock.

2) Determinare la sequenza di conteggio espressa con numeri decimali (Q2 è la cifra binaria più significativa e Q0 è la meno significativa)

3) Determinare la nuova sequenza di conteggio nel caso in cui i FF siano attivi sul fronte di salita del clock, partendo dalla configurazione iniziale 110.

ATTENZIONE:

L’ingresso CLR è un ingresso asincrono che azzera l’uscita Q del FF corrispondente non appena CLR = 1 (senza attendere il fronte del clock).

ESERCIZIO DUE

Sia dato il seguente circuito realizzato con 4 ff D attivi sul fronte di salita del clock:

1) Supponendo che inizialmente i quattro flip-flop si trovino nello stato Q3=1, Q2=0, Q1=0 e Q0=0 tracciare i diagrammi temporali del segnale di clock e delle quattro uscite fino a ripetizione della sequenza di conteggio.

2) Determinare la sequenza di conteggio espressa con numeri decimali (Q3 è la cifra binaria più significativa e Q0 è la meno significativa)

3) Qual è il modulo di questo contatore?

4) Si tratta di un contatore sincrono o asincrono?

5) Volendo convertire la sequenza di conteggio in una sequenza binaria ordinata progressivamente, scrivere la tabella di verità del circuito logico digitale necessario per effettuare la conversione.

6) Sintetizzare il circuito logico relativo alla tabella di verità del punto 5.

ESERCIZIO TRE

Sia dato il seguente contatore realizzato con 3 FF T pilotati sul fronte di salita del clock:

- Scrivete le regole di commutazione per l’uscita di ogni FF (es. Q1 commuta quando…)

- Tracciate i diagrammi temporali dell’andamento nel tempo delle tre uscite

- Determinate la sequenza di conteggio espressa in binario e in decimale

ESERCIZIO QUATTRO (progetto)

Progettare un contatore modulo 13 e un contatore modulo 27 in avanti.