CONTATORI IN CASCATA – OROLOGIO

SPIEGAZIONI

Un modo semplice per espandere la capacità di conteggio dei contatori consiste nel collegare più contatori in cascata, cioè in modo tale che ogni contatore fornisca il segnale di clock al contatore successivo. Si osservi a questo proposito l'esempio in figura, che mostra lo schema di principio di un orologio digitale realizzato collegando insieme 6 contatori in cascata:

Il contatore più a destra (CONT0) riceve direttamente un segnale di clock con frequenza 1 Hz e periodo un secondo e serve per contare i secondi. La cifra più significativa in uscita a CONT0 è collegata col clock di CONT1, che conta le decine di secondi. Quando CONT0 si azzera (perché arrivato a fine conteggio), il contatore CONT1 riceve un impulso di clock che incrementa le decine di secondi. Allo stesso modo ogni contatore riceve il clock dal contatore precedente e dunque si incrementa ogni volta che il contatore precedente si azzera.

Lo schema in cascata può essere realizzato indifferentemente usando contatori asincroni o sincroni, pilotati sul fronte di discesa o su quello di salita.

ACCERTATEVI DI AVER CAPITO LA SPIEGAZIONE PRIMA DI PROSEGUIRE OLTRE!

1. PROGETTO USANDO I CONTATORI ASINCRONI E SINCRONI

Progettate (su carta!) i contatori provando le due architetture circuitali alternative:

- contatori asincroni (più facile)

- contatori sincroni (più difficile)

2. SIMULAZIONE

Realizzare e simulare l’orologio completo usando il programma di simulazione LogiSim o Deeds.