COSTRUIAMO UNA LIBRARY DI COMPONENTI CON ISIS PROTEUS

Gruppo: ______________________________________ Data: ______________________

Per vedere in pratica come si fa a creare un sottocircuito (subcircuit) con Isis-Proteus fare riferimento a questo video: https://www.youtube.com/watch?v=Oc1lQYWFoGQ

ATTENZIONE: gli schemi mostrati in questa esercitazione sono stati realizzati con LogiSim. Realizzare tutti gli schemi con Isis-Proteus. Sostituire i disegni dei circuiti con quelli corretti (cioè con gli schemi di Proteus) e correggere altri eventuali errori. Al termine, per favore, mandatemi la vostra esercitazione con schemi nuovi e correzioni a giancarloperlo@gmail.com

Grazie!!!

PRIMA PARTE: CREIAMO UNA LIBRERIA DI COMPONENTI

1) LATCH SET-RESET

A) Usando Isis-Proteus realizzate il seguente circuito con due porte NOR:

B) Trasformate il circuito precedente in un sottocircuito (chiamatelo Latch SR) con ingressi S e R e uscite Q e Qn.

C) Nel foglio principale (parent sheet) realizzate un circuito di prova per il latch con due pulsanti e due led collegati con le uscite

2) LATCH SET-RESET CON ABILITAZIONE (Enable)

A) Usando il sottocircuito Latch SR realizzato al punto 1, costruire il seguente circuito con Isis-Proteus:

ATTENZIONE: L’ingresso CLEAR azzera l’uscita Q indipendentemente dall’abilitazione E. Un ingresso di questo tipo (cioè che non dipende dall’abilitazione, a differenza di S e R) si chiama asincrono e serve per forzare il latch in uno stato iniziale noto.

B) Trasformare il circuito precedente in un sottocircuito (Latch SRE) con ingressi S, E, R, CLEAR e uscite Q e Qn

C) Provare il funzionamento del circuito Latch SRE usando tre pulsanti per S, R e CLEAR, una costante (0/1) per l’enable E e un led sull’uscita Q. Copiare qui sotto lo schema di prova:

D) A cosa serve e come funziona l’ingresso E? Spiegare:

E) Che differenza esiste fra l’ingresso CLEAR e l’ingresso R?

3) LATCH D

A) Usando il Latch SRE realizzato al punto 2, realizzate il seguente circuito (Latch D):

B) Trasformate il circuito precedente in un sottocircuito (nome Latch D) con ingressi D, E, CLEAR e uscite Q e Qn

C) Provate il sottocircuito così creato usando un pulsante (button) per l’ingresso D e uno per l’ingresso CLEAR e due led per le due uscite. Copiare qui sotto il circuito di prova:

D) Come funziona il circuito? Spiegare:

4) FLIP-FLOP D

A) Usando due latch D realizzati al punto 3, realizzare il seguente circuito (Flip-Flop D):

NOTA: l’uscita Q del primo latch è collegata con l’ingresso D del secondo. Il segnale CLK è collegato direttamente con l’ingresso E del secondo latch e negato con quello del primo. Il CLEAR è in comune

B) Trasformate il circuito precedente in un sottocircuito (nome FF D) con ingressi D, CLEAR e CLK e uscite Q e Qn

5) CONFRONTO FRA LATCH D E FLIP-FLOP D

A) Realizzare il seguente schema circuitale:

L’ingresso D dei due componenti è fornito per mezzo di un generatore di clock (pulse generator), mentre l’ingresso CLCK e l’ingresso E dei due componenti sono forniti con un pulsante.

ATTENZIONE: l’ingresso CLEAR dei due latch non è stato indicato (può essere lasciato scollegato).

Ci sono alcuni casi in cui uno dei due led rimane acceso mentre l’altro è spento e viceversa. Riuscite a spiegare perché?

Se non siete capaci, provate a chiedere all’insegnante….

6) FLIP-FLOP SET-RESET

A) Realizzare il seguente schema circuitale usando due latch SRE creati al punto 2:

NOTA: L’uscita Q del primo latch è collegata con l’ingresso S del secondo; l’uscita Qn del primo latch è collegata con l’ingresso R del secondo.

B) Trasformate il circuito precedente in un sottocircuito (Flip-Flop SR) con ingressi S, R, CLOCK e CLEAR e uscite Q e Qn

C) Provate il sottocircuito così creato usando bottoni per gli ingressi e led per le uscite.

D) Che differenza c’è nel funzionamento di un flip-flop set-reset rispetto a un latch set-reset? Spiegare.

7) FLIP-FLOP JK

A) Usando un ff SR (realizzato al punto 6 precedente), realizzare lo schema seguente:

ATTENZIONE: se le uscite totali Q e Qn assumono un valore indeterminato (colore rosso, come in figura), prima di fare le prove, forzare il FF in uno stato di azzeramento usando il pulsante CLEAR. Dopo aver azzerato il FF, mettere a zero il CLEAR (altrimenti il FF rimane sempre azzerato!).

B) Trasformate il circuito precedente in un sottocircuito (Flip-Flop JK) con ingressi J, K, CLOCK e CLEAR e uscite Q e Qn

C) Provate il sottocircuito così creato usando due costanti (attenzione: non due bottoni) per gli ingressi J e K, due pulsanti per CLCK e CLEAR e due led per le uscite.

D) Che differenza c’è nel funzionamento di un flip-flop set-reset rispetto a un flip-flop JK? Spiegare (in particolare osservate il comportamento del FF JK quando entrambi gli ingressi sono a 1, condizione proibita per il FF SR).

8) FLIP-FLOP T

A) Usando un ff JK (realizzato al punto 7 precedente), realizzare lo schema seguente:

ATTENZIONE: se le uscite totali Q e Qn assumono un valore indeterminato (colore rosso), prima di fare le prove, forzare il FF in uno stato di azzeramento usando il pulsante CLEAR. Dopo aver azzerato il FF, mettere a zero il CLEAR (altrimenti il FF rimane sempre azzerato!).

B) Trasformate il circuito precedente in un sottocircuito (Flip-Flop T) con ingressi T, CLOCK e CLEAR e uscite Q e Qn

C) Provate il circuito e spiegate cosa succede quando T=0 e quando T=1.

SECONDA PARTE: USIAMO LA NOSTRA LIBRERIA DI COMPONENTI

3) UN SEMPLICE CIRCUITO LAMPEGGIANTE COL FF T

A) Usando un FF T create il seguente circuito:

NOTE: per l’uso del generatore di CLOCK vedi la spiegazione al punto 5 precedente.

Il pulsante di ingresso è collegato con l’ingresso CLEAR, la costante 1 con l’ingresso T. Il led di uscita è collegato con l’uscita Q del FF.

B) Come lampeggiano i due LED e perché?

4) UN CIRCUITO LAMPEGGIANTE PIU’ COMPLICATO

A) Usando 3 FF D create il seguente circuito:

ATTENZIONE: Le uscite Q di ogni FF sono collegate con l’ingresso D del FF successivo, tranne l’uscita Qn dell’ultimo che è collegata con l’ingresso D del primo.

B) Provate il circuito e spiegatene il funzionamento.

5) UN CONTATORE CON FF T

A) Usando 3 FF T realizzare il seguente circuito:

ATTENZIONE: prestate attenzione al collegamento dello splitter e del display (Hex Digit Display). Il bit 3 dello splitter (quello più significativo) è messo a zero con una costante. L’uscita Q di ogni FF è collegata con l’ingresso di CLOCK del FF successivo. Gli ingressi T di tutti i flip-flop sono fissi al valore 1. Come al solito il pulsante è collegato con il CLEAR di ogni FF e serve per azzerare tutto all’inizio.

B) Come funziona il circuito? Cosa viene visualizzato sul display?