PROGETTO E SIMULAZIONE BANCHI DI MEMORIE CON LOGISIM 1

A) INTRODUZIONE: UNA SEMPLICE RAM

Vogliamo usare per i nostri primi progetti  una RAM con le seguenti caratteristiche:

Si tratta di una memoria con organizzazione 16x4 (16 parole da 4 bit ciascuna).

La specifica Data Interface: Separate load/store ports indica il fatto che ci sono 4 pin di input e 4 pin di output separati. Il simbolo è il seguente:

Spiegazioni:

- str: quando è 1 il dato presente sull’ingresso D di sinistra viene memorizzato all’indirizzo indicato su A (scrittura in memoria)

- l’ingresso di clock sincronizza la scrittura col fronte di salita del clock

- ld: quando è a 1 il dato presente nella parola all’indirizzo indicato su A viene trasferito in uscita sull’uscita D di destra

Il modo più semplice per gestire str, ld e il clock è quello mostrato in figura:

In sostanza basta collegare insieme str e clock e collegare ld con un not. In questo modo il pulsante W/R quando è premuto attiva la scrittura, quando è rilasciato (condizione normale) attiva la lettura in memoria.

B) ESPANSIONE DELLA PAROLA – ESERCIZIO 1

Usando due memorie RAM come quelle descritte nel punto A), realizzate il seguente circuito che effettua l’espansione della parola:

Date un’occhiata alla tabella seguente che riassume le caratteristiche del nostro banco di memoria e cercate di capirne il significato:

| BANCO DI MEMORIA CON ORGANIZZAZIONE 16 x 8 |
| --- |
|  | Spazio indirizzi banco in decimale | Spazio indirizzi banco in binario | Spazio indirizzi banco in esadecimale | Data IN e OUT D7-D4 | Data IN e OUT D3-D0 |
| Da… | 0 | 0000 | 0h | RAM1 | RAM2 |
| A… | 15 | 1111 | Fh | RAM1 | RAM2 |

ATTENZIONE:

Gli 8 bit di Data IN e gli 8 di Data Out possono essere raggruppati in modo più elegante in questo modo:

Lo splitter separa gli 8 bit in due gruppi da 4 bit ciascuno ed è così definito:

Copiate qui sotto il vostro schema del banco realizzato con Logisim:

C) ESPANSIONE DELLA PAROLA – ESERCIZIO 2

Usando 4 integrati di memoria come i precedenti (organizzazione 16x4) realizzare un banco di memoria con organizzazione 16 x 16. Copiare qui sotto lo schema circuitale:

Scrivere una tabella (come quella dell’esempio B) con la struttura del banco di memoria (spazio degli indirizzi, organizzazione, etc.)

D) ESPANSIONE DELLA PAROLA – ESERCIZIO 3

Usando 2 integrati di memoria con organizzazione 64x2) realizzare un banco di memoria con organizzazione 64 x 4. Copiare qui sotto lo schema circuitale:

Scrivere una tabella (come quella dell’esempio B) con la struttura del banco di memoria (spazio degli indirizzi, organizzazione, etc.)

E) ESPANSIONE DELLA PAROLA – ESERCIZIO 4

Usando 4 integrati di memoria con organizzazione 64x2) realizzare un banco di memoria con organizzazione 64 x 8. Copiare qui sotto lo schema circuitale:

Scrivere una tabella (come quella dell’esempio B) con la struttura del banco di memoria (spazio degli indirizzi, organizzazione, etc.)

F) ESPANSIONE DEL NUMERO DI PAROLE – ESERCIZIO 1

Usando due memorie RAM come quelle descritte nel punto A (organizzazione 16x4), realizzate il seguente circuito che effettua l’espansione degli indirizzi (ovvero del numero di parole):

Date un’occhiata alla tabella seguente che riassume le caratteristiche del nostro banco di memoria e cercate di capirne il significato:

| BANCO DI MEMORIA CON ORGANIZZAZIONE 32 x 4 |
| --- |
|  | Spazio indirizzi banco in decimale | Spazio indirizzi banco in binario | Spazio indirizzi banco in esadecimale | Data IN e OUT D3-D0 |
| Da… | 0 | 00000 | 00h | RAM1 |
| A… | 15 | 01111 | 0Fh | RAM1 |
| Da… | 16 | 10000 | 10h | RAM2 |
| A… | 31 | 11111 | 1Fh | RAM2 |

Raggruppate insieme i 5 bit di indirizzo in un solo pin da 5 bit con uno splitter fatto così:

Il Bit 4 (quello che rimane “da solo”) va collegato col pin di selezione delle due RAM, mentre gli altri 4 bit vanno sugli indirizzi comuni.

Copiate qui sotto il vostro schema del banco realizzato con Logisim:

G) ESPANSIONE DEL NUMERO DI PAROLE  – ESERCIZIO 3

Usando 4 integrati di memoria come i precedenti (organizzazione 16x4) realizzare un banco di memoria con organizzazione 64 x 4. Copiare qui sotto lo schema circuitale:

ATTENZIONE: in questo caso occorre aggiungere 2 bit di indirizzo che permettono di selezionare la memoria attiva. Per trasformare i 2 bit aggiuntivi in un comando di selezione, occorre usare un decoder con 2 ingressi di selezione e 4 bit di uscita.

Scrivere una tabella (come quella dell’esempio F) con la struttura del banco di memoria (spazio degli indirizzi, organizzazione, etc.)

H) ESPANSIONE DEL NUMERO DI PAROLE – ESERCIZIO 4

Usando 8 integrati di memoria con organizzazione 128x2 realizzare un banco di memoria con organizzazione 1k x 2. Copiare qui sotto lo schema circuitale:

Scrivere una tabella (come quella dell’esempio F) con la struttura del banco di memoria (spazio degli indirizzi, organizzazione, etc.)

I) ESPANSIONE DELLA PAROLA E DEL NUMERO DI PAROLE – ESERCIZIO 1

Usando quattro memorie RAM come quelle descritte nel punto A (organizzazione 16x4), realizzate il seguente circuito che effettua l’espansione della parola e degli indirizzi:

Date un’occhiata alla tabella seguente che riassume le caratteristiche del nostro banco di memoria e cercate di capirne il significato:

| BANCO DI MEMORIA CON ORGANIZZAZIONE 32 x 8 |
| --- |
|  | Spazio indirizzi banco in decimale | Spazio indirizzi banco in binario | Spazio indirizzi banco in esadecimale | Data IN e OUT D7-D4 | Data IN e OUT D3-D0 |
| Da… | 0 | 00000 | 00h | RAM1.1 | RAM2.1 |
| A… | 15 | 01111 | 0Fh | RAM1.1 | RAM2.1 |
| Da… | 16 | 10000 | 10h | RAM1.2 | RAM2.2 |
| A… | 31 | 11111 | 1Fh | RAM1.2 | RAM2.2 |

Raggruppate insieme con gli splitter i gruppi di pin di indirizzo e di dato e copiate qui sotto lo schema:

L) ESPANSIONE DELLA PAROLA E DEL NUMERO DI PAROLE – ESERCIZIO 2

Usando 8 integrati di memoria con organizzazione 16x4 realizzare un banco di memoria con organizzazione 64 x 8. Copiare qui sotto lo schema circuitale:

Scrivere una tabella (come quella dell’esempio I) con la struttura del banco di memoria (spazio degli indirizzi, organizzazione, etc.)