EL1-6_1ST HARDWARE (prima parte)

Autore: __________________________________________ Data: _________Classe: ____

ATTENZIONE

Il significato dei simboli usati in questa e nelle prossime esercitazioni è spiegato dettagliatamente nella guida http://www.classiperlo.altervista.org/Materiale/Generale/Simboli.doc (scaricala e consultala in caso di dubbi).

Il simbolo della manina in colore blu indica una domanda alla quale bisogna OBBLIGATORIAMENTE rispondere scrivendo in colore blu.

Il simbolo della manina in colore blu con la scritta Cou New indica un codice che va incollato usando Courier New in colore blu.

Il simbolo della manina in nero indica una o più immagini o schermate da incollare (protette col tuo watermark, le tue iniziali di Nome e Cognome)

Il simbolo della manina con colori attenuati indica un'operazione che bisogna svolgere, senza rispondere a nessuna domanda (non vuol dire che non devi fare nulla – significa solo che non devi scrivere niente!).

Il simbolo della manina col ciak video indica un video da registrare con Gif Recorder (http://gifrecorder.com/)e da salvare in formato gif nella cartella dell'esercitazione.

recupero.

Questo simbolo indica un video di esempio o di spiegazioni da guardare su YouTube

A) OPERAZIONI PRELIMINARI

A1) Compila l’intestazione scrivendo il tuo nome e cognome, la data e la classe

A2) Salva questo file nella cartella di rete Z:\Informatica\ES1 usando il comando File-Salva con nome (se non ricordi come si fa, va a leggerlo in EL1-3_1ST Il mouse)

B) QUANTI TIPI DI COMPUTER ESISTONO?

Cerchiamo di fare un po' di chiarezza e di capire quali sono i principali di tipi di computer che si trovano oggi in commercio.

B1) In questa pagina trovi una breve descrizione di tutti i principali tipi di computer in commercio: https://www.navigaweb.net/2017/03/tutti-i-tipi-di-computer-pc-desktop-e.html

B2) Trova su Internet una foto di un Tower PC e incollala qui sotto (guarda prima il video per vedere come si fa a trovare la foto e ad aggiungerci il watermark)

https://youtu.be/_tw466K9has

B3) Trova su Internet una foto di un Mini Tower PC e incollala qui sotto (come hai fatto prima):

B4) Trova su Internet una foto di un Computer All-In-One e incollala qui sotto:

B5) Trova su Internet una foto di un barebone PC e incollala qui sotto:

B6) Trova su Internet una foto di un PC gaming e incollala qui sotto:

B7) Trova su Internet una foto di un raspberry e incollala qui sotto:

B8) Trova su Internet una foto di un PC stick e incollala qui sotto:

B9) Trova su Internet una foto di un notebook e incollala qui sotto:

B10) Trova su Internet una foto di un ultrabook e incollala qui sotto:

B11) Trova su Internet una foto di un Mac Book e incollala qui sotto:

B12) Trova su Internet una foto di un PC convertibile e incollala qui sotto:

B13) I computer in laboratorio a scuola a quale delle precedenti tipologie appartengono?

B14) Quale o quali tipi di computer hai a casa tua?

B15) Fra tutti i computer elencati, quale tipo di computer ha le dimensioni più piccole?

B16) Qual è il principale vantaggio di un computer All-In-One?

C) PROCESSORI E CPU

Vediamo adesso come è fatto al suo interno un computer moderno e di quali sono i suoi componenti principali.

C1) Apri questa pagina col tuo browser http://www.idealo.it/spcat/3016/componenti-pc.html

BROWSER

Si chiama browser un programma per la navigazione in internet.

I browser più usati sono Internet Explorer, Firefox Mozilla, Google Chrome. Io ti consiglio di usare Chrome, ma puoi comunque utilizzare il browser che preferisci.

Ti troverai davanti una pagina di un negozio che vende componenti interni per il Personal Computer. Nel seguito esamineremo i diversi componenti.

PROCESSORI, MICROPROCESSORI E CPU

Il processore viene anche detto CPU o microprocessore (abbreviato μP).

Si tratta del componente più importante di un computer, poiché è lui che esegue i programmi, effettuando tutti i calcoli e tutte le elaborazioni. È il cervello e il motore del computer.

La potenza di calcolo di un computer dipende soprattutto dalla potenza del suo μP (un po' come la potenza di un'automobile dipende fondamentalmente dalla potenza del suo motore).

C2) Nel sito precedente, apri dunque la pagina PROCESSORI/CPU. Seleziona Ordina per popolarità e scegli la visualizzazione estesa (come mostrato in figura):

Consideriamo per semplicità solo i primi 6 microprocessori che vengono mostrati.

C3) Dovresti vedere qualcosa di simile a questo (ovviamente i modelli e i tipi di μP saranno nel tuo caso diversi poiché vengono aggiornati e cambiati continuamente):

C4) Incolla una schermata (con watermark, come sempre) simile alla mia in cui si vedano i primi 6 μP visualizzati nel tuo caso:

Fra questi 6 μP vogliamo quindi trovare:

1) il più caro

2) il più economico

3) quello che ha un numero di core più alto

4) quello che ha un numero di core più basso

5) quello con una frequenza di clock più alta

6) quello con una frequenza di clock più bassa

Se ci sono due o più microprocessori con le stesse caratteristiche, scegline uno a tuo piacimento. Può anche succedere che lo stesso microprocessore compaia due volte (per esempio il μP con un numero di core maggiore potrebbe anche essere il più caro – in questo caso inseriscilo due volte nella tabella qui sotto).

C5) Compila quindi la seguente tabella scrivendo con attenzione tutti i dati richiesti:

| Tipo di μP | Modello (marca/sigla) | Prezzo | Numero core | Clock |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Il più caro |  |  |  |  |
| Il più economico |  |  |  |  |
| Con meno core |  |  |  |  |
| Con più core |  |  |  |  |
| Col clock maggiore |  |  |  |  |
| Col clock minore |  |  |  |  |

VELOCITA' DEL μP

Più alto è il numero di core, più potente è il μP (in pratica un μP a 4 core è quasi altrettanto veloce come 4 μP normali – a un solo core – che lavorano contemporaneamente).

La velocità del μP dipende anche dalla frequenza di clock: più alta è, più veloce è il μP.

C6) Se un certo μP con 4 core (quad core) impiega 1 milionesimo di secondo per eseguire una certo calcolo, quanto tempo impiegherà un μP identico ma con 8 core (octa core)?

D) HARD DISK

D1) Abbiamo già fatto la conoscenza con questo componente essenziale del PC. Mi ricordi a cosa serve l'hard disk di un computer?

D2) Torna di nuovo alla pagina Componenti per PC e apri la pagina Hard Disk. Come prima seleziona Ordina per popolarità e visualizzazione estesa

D3) All'interno della pagina precedente consideriamo solo i primi 6 hard disk (abbreviato HD) nei quali si vedano tutti i dati fondamentali, ovvero prezzo, numero di giri, capacità in TB (leggi le spiegazioni qui sotto).

SPIEGAZIONI

Le dimensioni (capacità) di un HD si misurano in TB (1 terabyte = un miliardo di byte). Maggiore è il numero di TB, più grande è l'HD (cioè più file può contenere).

Il numero di giri al minuto (rpm = rotations per minute) è la velocità con cui ruota il disco. Maggiore è la velocità di rotazione, più veloce è l’HD nelle operazioni di lettura/scrittura.

Siccome alcuni HD mostrati non riportano tutti i dati che ci servono (cioè capacità, numero di giri, prezzo), prendi in considerazione solo i primi 6 HD in cui ci sono tutti i dati (escludendo gli altri):

Nella figura qui sopra ho barrato gli HD in cui non sono riportate tutte le informazioni.

https://youtu.be/CkUv7ytFSw8

D4) Incolla una schermata simile alla mia nel box sopra, dove si veda l'elenco dei primi 6 HD (una volta che siano stati eliminati con la barra rossa quelli senza dati). Dai prima un'occhiata al video per capire come si fa:

Vogliamo ora trovare:

1) l’HD più caro

2) quello più economico

3) quello con il minor numero di giri al minuto (rpm)

4) quello con il maggior numero di giri al minuto (rpm)

5) quello più capiente (più grande)

6) quello meno capiente (più piccolo)

D5) Compila quindi la seguente tabella (se ci sono più modelli con le stesse caratteristiche, scegline uno a piacere – lo stesso HD potrebbe anche comparire più volte nella tabella). Leggi prima il box di spiegazioni più sotto!

| Tipo di HD | Modello (marca/sigla) | Prezzo | Prezzo/TB | Rpm | Capacità |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il più caro |  |  |  |  |  |
| Il più economico |  |  |  |  |  |
| Con meno rpm |  |  |  |  |  |
| Con più rpm |  |  |  |  |  |
| Con maggiore capacità |  |  |  |  |  |
| Con minore capacità |  |  |  |  |  |

PREZZO/TB

Il prezzo per TB è indicato sotto al prezzo dell’HD e dice quanto costa ogni Terabyte di quell’hard-disk. In pratica è il prezzo diviso per la capacità dell’HD (più basso è, meglio è)

E) SOLID STATE DISK

SOLID STATE DISK

I Solid State Disk (o Dischi allo Stato Solido – per gli amici SSD) sono degli hard disk realizzati in modo totalmente elettronico, senza nessuna parte meccanica, né alcun disco in rotazione.

Sono molto più veloci degli Hard Disk tradizionali ma attualmente costano di più. Perciò molti PC adottano una soluzione mista. Usano un SSD per il sistema operativo (es. Windows) e un HD per i normali file (es. immagini, video).

E1) Torna di nuovo alla pagina Componenti per PC e apri la pagina SSD. Come prima seleziona Ordina per popolarità e visualizzazione estesa

VELOCITA' DI TRASFERIMENTO

La velocità di trasferimento si misura in MB/s (Mega Byte per secondo, cioè milioni di byte al secondo) e, come suggerisce il nome, misura la velocità dell’SSD. Più alto è questo valore, più veloce è l’SSD.

Ha un significato analogo per gli SSD al numero di giri al minuto degli HD tradizionali.

E2) Incolla una schermata simile alla mia qui sotto, dove si veda l'elenco dei primi 6 SSD (una volta che siano stati eliminati con la barra rossa quelli senza dati):

E3) Compila la tabella qui sotto:

| Tipo di SSD | Modello (marca/sigla) | Prezzo | Prezzo/GB | Capacità | Velocità trasferimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il più economico |  |  |  |  |  |
| Il più caro |  |  |  |  |  |
| Quello con maggiore capacità |  |  |  |  |  |
| Quello con minore capacità |  |  |  |  |  |
| Quello con maggiore velocità di trasferimento |  |  |  |  |  |
| Quello con minore velocità di trasferimento |  |  |  |  |  |

F) OPERAZIONI FINALI

F1) Controlla di aver risposto a tutte le domande e incollato tutte le schermate. Tutte le caselline dovrebbero avere un segno X, per indicare che hai risposto o che hai incollato la schermata

F2) Controlla che tutte le risposte siano in colore azzurro e che tutte le schermate abbiano il watermark

Se per caso ti sei dimenticato di mettere il watermark su qualche immagine, puoi aggiungerlo a mano con Paint, come mostrato in questo video: https://youtu.be/y0qZt1VmvxE

F3) Chiudi questo file Word e invialo al prof con la pagina Contatto in Private su Classiperlo.