EL4-6_3AIT - REGISTRI PIPO E SISO

Autore: __________________________________________ Data: _________Classe: ____

ATTENZIONE

Il significato dei simboli usati in questa e nelle prossime esercitazioni è spiegato dettagliatamente nella guida http://www.classiperlo.altervista.org/Materiale/Generale/Simboli.doc (scaricala e consultala in caso di dubbi).

Il simbolo della manina in colore blu indica una domanda alla quale bisogna OBBLIGATORIAMENTE rispondere scrivendo in colore blu.

Il simbolo della manina in colore blu con la scritta Cou New indica un codice che va incollato usando Courier New in colore blu.

Il simbolo della manina in nero indica una o più immagini o schermate da incollare (protette col tuo watermark, le tue iniziali di Nome e Cognome)

Il simbolo della manina con colori attenuati indica un'operazione che bisogna svolgere, senza rispondere a nessuna domanda (non vuol dire che non devi fare nulla - significa solo che non devi scrivere niente!).

Il simbolo della manina col ciak video indica un video da registrare con Gif Recorder (http://gifrecorder.com/)e da salvare in formato gif nella cartella dell'esercitazione.

recupero.

Questo simbolo indica un video di esempio o di spiegazioni da guardare su YouTube

A) OPERAZIONI PRELIMINARI

A1) Compila l’intestazione scrivendo il tuo nome e cognome, la data e la classe

A2) Crea una sottocartella di ES4 con nome uguale a quello di questa esercitazione (EL4-6_3AIT - Registri PIPO e SISO)

A3) All'interno della sottocartella EL4-6_3AIT - Registri PIPO e SISO salva questo file Word

AIUTACI A MIGLIORARE LOGISIM!

Se hai da segnalare problemi, malfunzionamenti, bug, utilizza la voce Segnala Bug che trovi nel menu Aiuto di Logisim.

Se vuoi chiedere chiarimenti o proporre modifiche o miglioramenti al programma, iscriviti al forum e scrivi un post (in inglese - trovi il forum sempre nel menu Aiuto di Logisim). Ogni post pubblicato e approvato dall'insegnante, dà diritto a un guadagno di +3 PC.

B) REGISTRO PIPO (Parallel Input - Parallel Output) A 2 BIT

In elettronica digitale si definisce registro (register) un dispositivo in grado di memorizzare un gruppo di più bit. Un registro può essere realizzato mettendo insieme un gruppo di flip flop (o di latch).

Un registro parallelo (detto anche PIPO = Parallel Input Parallel Output) è un registro in cui la scrittura e la lettura dei dati avvengono contemporaneamente per tutti i bit del registro.

B1) → EL4-6_3AIT - Registri PIPO e SISO.circ (crea file Logisim con lo stesso nome dell'esercitazione nella cartella dell'esercitazione)

B2) Usando Logisim realizza il seguente schema circuitale, che rappresenta un registro PIPO (registro parallelo) a 2 bit. Salva il circuito nel file .circ precedente con nome → PIPO2

SPIEGAZIONI Usa i flip flop di Logisim per realizzare il circuito. I due componenti sono due FF D attivi sul fronte di salita del clock Tutti gli ingressi (LOAD, READ, CKI, D0, D1 e anche l’ingresso CLOCK) devono essere collegati ad altrettanti pin di ingresso. Le uscite U0 e U1 devono essere collegate a due pin di uscita. L'ingresso CKI disabilita il clock

B3) Incolla qui sotto lo schema realizzato con Logisim:

Procedi quindi alla simulazione del circuito. Lo scopo è scrivere nel registro il valore 11 facendo accendere entrambe le lampadine.

B4) Scrivi qui sotto la sequenza esatta (1, 2, 3…) delle operazioni necessarie da fare (cioè dei valori che occorre dare agli ingressi) per ottenere il risultato richiesto.

B5) Spiegami qual è l’esatta funzione di ogni ingresso e a cosa potrebbe servire questo circuito:

B6) Realizza un'immagine GIF in cui si vedano le operazioni necessarie (nella corretta sequenza) per scrivere nel registro PIPO il valore 11. Salva la registrazione in un file di nome Reg1.gif nella cartella di questa esercitazione

C) REGISTRO PIPO A 4 BIT

D1) Usando due sottocircuiti PIPO2 come quello realizzato prima, realizzare un registro PIPO a 4 bit → PIPO4

D2) Incolla qui sotto lo schema realizzato con Logisim:

D3) Scrivi qui accanto il tuo mese di nascita (in lettere) e il suo corrispondente valore numerico (es. gennaio = 1):

D4) Converti in binario a 4 bit il tuo mese di nascita:

D5) Realizza un'immagine GIF in cui si vedano le operazioni necessarie (nella corretta sequenza) per scrivere nel registro PIPO a 4 bit il valore binario del tuo mese di nascita. Salva la registrazione in un file di nome Reg2.gif nella cartella di questa esercitazione

E) REGISTRO SISO (Serial Input - Serial Output)

Un registro seriale (detto anche SISO = Serial Input Serial Output o Shift Register) è un registro in cui la scrittura e la lettura dei dati avvengono in modo seriale, cioè un bit alla volta.

E1) Usando Logisim realizza il seguente schema circuitale, che rappresenta un registro SISO (registro seriale) a 2 bit. Salva il circuito (in EL4-6_3AIT - Registri PIPO e SISO.circ) con nome → SISO2

Tutti gli ingressi (CLOCK, CKI e SI) devono essere collegati con input pin e l’uscita SO dev’essere collegata con un pin di uscita.

E2) Incolla qui sotto lo schema del circuito realizzato con Logisim:

Procedi quindi alla simulazione del circuito. Lo scopo è scrivere nel registro il valore 10. Per chiarimenti sul funzionamento del circuito fare riferimento alla pagina sul sito Elemania (http://www.elemania.altervista.org/digitale/registri/reg3.html).

E3) Realizza un'immagine GIF in cui si vedano le operazioni necessarie (nella corretta sequenza) per scrivere nel registro SISO a 2 bit il valore binario 10. Salva la registrazione in un file di nome Reg3.gif nella cartella di questa esercitazione (vedi figura qui sotto):

E4) Scrivi qui sotto la sequenza esatta (1, 2, 3…) delle operazioni necessarie da fare (cioè dei valori che occorre dare agli ingressi) per ottenere il risultato richiesto.

E5) Che cosa succede se, dopo aver memorizzato il valore 10, si forniscono ulteriori fronti di clock al circuito? Il dato rimane memorizzato?

E6) Costruisci con Logisim un registro SISO a 4 bit avente gli opportuni pin di input e di output (usa a tale scopo due registri SISO a 2 bit come quello realizzato prima).  → SISO4

E7) Realizza un'immagine GIF in cui si vedano le operazioni necessarie (nella corretta sequenza) per scrivere nel registro SISO a 4 bit il valore binario del tuo mese di nascita. A tale scopo visualizza la tabella di logging mentre fai la simulazione (se non ricordi più di cosa si tratta, dai un'occhiata all'esercitazione EL5-1_3AIT - Contatori ad anello), selezionando come segnali da visualizzare i 4 ff D che compongono il SISO a 4 bit (leggi prima le spiegazioni qui sopra - ridimensiona le due finestre di Logisim in modo che sia visibile sia il circuito sia la tabella di Logging, insieme). Salva la registrazione in un file di nome Reg4.gif nella cartella di questa esercitazione

VISUALIZZARE I VALORI (LOGGING)

Siccome hai realizzato il registro SISO4 usando due sottocircuiti SISO2, i valori delle uscite Q dei flip flop risultano nascoste all'interno dei sottocircuiti stessi e ci impediscono di vedere cosa succede.

Nella finestra di Logging oltre a i pin (in verde) vedrai anche tutti i sottocircuiti presenti (in giallo):

Facendo doppio click su un sottocircuito (in giallo), questo viene "aperto", in modo da visualizzarne la struttura interna:

Posso aggiungere alla finestra di logging anche i segnali interni al sottocircuito (selezionandoli e cliccando su Aggiungi) oppure i flip-flop:

F) OPERAZIONI FINALI

F1) Controlla di aver risposto a tutte le domande e incollato tutte le schermate. Tutte le caselline dovrebbero avere un segno X, per indicare che hai risposto

F2) Comprimi le immagini contenute in questo file Word (seleziona un'immagine, scheda Formato e poi Comprimi immagini e infine Applica a tutte le immagini del documento) in modo da ridurne le dimensioni.

F3) Controlla che la cartella di questa esercitazione contenga i seguenti file con i nomi qui indicati:

| Nome del file | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| EL4-6_3AIT - Registri PIPO e SISO | Word | Il file di questa esercitazione |
| EL4-6_3AIT - Registri PIPO e SISO | Logisim | Contiene i circuiti: - PIPO2 - PIPO4 - SISO2 - SISO4 |
| Reg1.gif | GIF |  |
| Reg2.gif | GIF |  |
| Reg3.gif | GIF |  |
| Reg4.gif | GIF |  |

F4) Chiudi tutti i file, zippa la cartella di questa esercitazione e inviala all'insegnante su Classiperlo.