EL4-9_3AIT - TRASMISSIONE SERIALE

Autore: __________________________________________ Data: _________Classe: ____

ATTENZIONE

Il significato dei simboli usati in questa e nelle prossime esercitazioni è spiegato dettagliatamente nella guida http://www.classiperlo.altervista.org/Materiale/Generale/Simboli.doc (scaricala e consultala in caso di dubbi).

Il simbolo della manina in colore blu indica una domanda alla quale bisogna OBBLIGATORIAMENTE rispondere scrivendo in colore blu.

Il simbolo della manina in colore blu con la scritta Cou New indica un codice che va incollato usando Courier New in colore blu.

Il simbolo della manina in nero indica una o più immagini o schermate da incollare (protette col tuo watermark, le tue iniziali di Nome e Cognome)

Il simbolo della manina con colori attenuati indica un'operazione che bisogna svolgere, senza rispondere a nessuna domanda (non vuol dire che non devi fare nulla - significa solo che non devi scrivere niente!).

Il simbolo della manina col ciak video indica un video da registrare con Gif Recorder (http://gifrecorder.com/)e da salvare in formato gif nella cartella dell'esercitazione.

recupero.

Questo simbolo indica un video di esempio o di spiegazioni da guardare su YouTube

A) OPERAZIONI PRELIMINARI

A1) Compila l’intestazione scrivendo il tuo nome e cognome, la data e la classe

A3) Crea una sottocartella di ES4 con nome uguale a quello di questa esercitazione (EL4-9_3AIT - Trasmissione seriale)

A4) All'interno della sottocartella EL4-9_3AIT - Trasmissione seriale salva questo file Word

AIUTACI A MIGLIORARE LOGISIM!

Se hai da segnalare problemi, malfunzionamenti, bug, utilizza la voce Segnala Bug che trovi nel menu Aiuto di Logisim.

Se vuoi chiedere chiarimenti o proporre modifiche o miglioramenti al programma, iscriviti al forum e scrivi un post (in inglese - trovi il forum sempre nel menu Aiuto di Logisim). Ogni post pubblicato e approvato dall'insegnante, dà diritto a un guadagno di +3 PC.

B) UN SISTEMA DI TRASMISSIONE SERIALE (DESCRIZIONE)

Vogliamo realizzare un circuito dotato di un tastierino numerico a 16 pulsanti (da 0 a F in esadecimale) e un display esadecimale. Sul display deve essere visualizzato il valore del pulsante che è stato premuto.

La trasmissione del valore dal pulsante al display deve avvenire in modo seriale, cioè su una sola linea, un bit alla volta. Lo schema di principio (teorico) è il seguente:

Nello schema precedente (mancano i collegamenti di molti pulsanti) il circuito A converte la pressione del pulsante in un dato seriale che viaggia sulla linea seriale B (un bit alla volta) e quindi viene riconvertito dal circuito C per la visualizzazione sul display.

La figura qui sotto mostra come lo stesso schema precedente può essere realizzato con i componenti di Logisim (schema pratico - anche qui mancano i collegamenti di alcuni pulsanti):

COME COSTRUIRE IL CIRCUITO

1) Le lettere A,B e C si riferiscono agli stessi blocchi nello schema teorico.

2) Rispetto allo schema teorico, occorrono 3 linee per la trasmissione seriale del dato (vedi C in figura qui sopra: una per il dato seriale, una per il clock e una per il comando di caricamento)

3) La tastiera è incompleta (mancano gli altri 12 tasti per coprire tutte le combinazioni da 0 a F). Completarla con i tasti mancanti

4) Pri è un encoder a priorità (lo trovi in Plexers in Logisim) così configurato:

5,6) Shift1 e Shift 2  sono due Registri a scorrimento (li trovi in Memoria in Logisim) con la seguente configurazione (ATTENZIONE: Fronte di salita):

7) Il contatore ctr in basso a sinistra è un contatore binario (lo trovi in Memoria) così configurato:

COME FUNZIONA

L’utente fornisce un numero (da 0 a F in esadecimale) premendo il tasto corrispondente sul tastierino numerico. Il numero viene caricato sullo shift register 1 e da questo viene poi trasferito (in modo seriale, un bit alla volta ad ogni fronte di clock) sullo shift register 2.

C) UN SISTEMA DI TRASMISSIONE SERIALE (REALIZZAZIONE)

C1) Realizza con Logisim lo schema completo (con tastierino a 16 tasti), salvalo con nome Serial.circ nella cartella dell'esercitazione e incollalo qui sotto:

Per ognuno dei componenti elencati, spiegarne brevemente lo scopo e il funzionamento all’interno del circuito (a cosa serve e come funziona):

C2) Encoder a priorità:

C3) Shift Register 1 (spiegare il funzionamento degli ingressi Shift e Load):

C4) Shift Register 2:

C5) LED:

C6) Porta OR:

C7) Contatore binario ctr (spiegare il funzionamento dell’ingresso Clear e dell’uscita Carry):

C8) Porta AND1:

C9) Porta AND2:

C10) Realizza un'immagine GIF in cui si veda il circuito funzionante. Inserisci tramite il tastierino il numero corrispondente al tuo mese di nascita (1-12) e poi fai vedere come questo valore viene trasmesso in seriale e visualizzato sul display. Salva la registrazione in un file di nome Serial.gif nella cartella di questa esercitazione

D) OPERAZIONI FINALI

D1) Controlla di aver risposto a tutte le domande e incollato tutte le schermate. Tutte le caselline dovrebbero avere un segno X, per indicare che hai risposto

D2) Comprimi le immagini contenute in questo file Word (seleziona un'immagine, scheda Formato e poi Comprimi immagini e infine Applica a tutte le immagini del documento) in modo da ridurne le dimensioni.

D3) Controlla che la cartella di questa esercitazione contenga i seguenti file con i nomi qui indicati:

| Nome del file | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| EL4-9_3AIT - Trasmissione seriale | Word | Il file di questa esercitazione |
| Serial.circ | Logisim |  |
| Serial.gif | GIF |  |

D4) Chiudi tutti i file, zippa la cartella di questa esercitazione e inviala all'insegnante su Classiperlo.