EL5-2_3AIT - progetto contatore CON FF T

Autore: __________________________________________ Data: _________Classe: ____

ATTENZIONE

Il significato dei simboli usati in questa e nelle prossime esercitazioni è spiegato dettagliatamente nella guida http://www.classiperlo.altervista.org/Materiale/Generale/Simboli.doc (scaricala e consultala in caso di dubbi).

Il simbolo della manina in colore blu indica una domanda alla quale bisogna OBBLIGATORIAMENTE rispondere scrivendo in colore blu.

Il simbolo della manina in colore blu con la scritta Cou New indica un codice che va incollato usando Courier New in colore blu.

Il simbolo della manina in nero indica una o più immagini o schermate da incollare (protette col tuo watermark, le tue iniziali di Nome e Cognome)

Il simbolo della manina con colori attenuati indica un'operazione che bisogna svolgere, senza rispondere a nessuna domanda (non vuol dire che non devi fare nulla - significa solo che non devi scrivere niente!).

Il simbolo della manina col ciak video indica un video da registrare con Gif Recorder (http://gifrecorder.com/)e da salvare in formato gif nella cartella dell'esercitazione.

recupero.

Questo simbolo indica un video di esempio o di spiegazioni da guardare su YouTube

A) OPERAZIONI PRELIMINARI

A1) Compila l’intestazione scrivendo il tuo nome e cognome, la data e la classe

A2) Crea una sottocartella di ES5 con nome uguale a quello di questa esercitazione (EL5-2_3AIT - Progetto contatore con FF T)

A3) All'interno della sottocartella EL5-2_3AIT - Progetto contatore con FF T salva questo file Word

AIUTACI A MIGLIORARE LOGISIM!

Se hai da segnalare problemi, malfunzionamenti, bug, utilizza la voce Segnala Bug che trovi nel menu Aiuto di Logisim.

Se vuoi chiedere chiarimenti o proporre modifiche o miglioramenti al programma, iscriviti al forum e scrivi un post (in inglese - trovi il forum sempre nel menu Aiuto di Logisim). Ogni post pubblicato e approvato dall'insegnante, dà diritto a un guadagno di +3 PC.

B) L’ARCHITETTURA CON FF T

Vogliamo realizzare lo stesso automa a stati dell’esercitazione 6.1, cioè un contatore che conti secondo la sequenza 0-6-1-2-5 ripetuta all’infinito. In questo caso vogliamo però usare l’architettura basata sui FF T:

Il diagramma degli stati e la tabella delle transizioni di stato, sono le stesse del contatore dell’esercitazione precedente. Puoi perciò copiare qui sotto le risposte alle domande B1 e B2 dall’esercitazione 6.1

B1) Disegna il diagramma degli stati del contatore indicando i valori binari di ciascuno stato:

B2) Compila la tabella delle transizioni con tutti gli stati:

| Stato precedente | Stato successivo |
| --- | --- |
| Q2 | Q1 | Q0 | Q2' | Q1' | Q0' |

B3) → EL5-2_3AIT - Progetto contatore con FF T.circ (crea file Logisim con lo stesso nome dell'esercitazione nella cartella dell'esercitazione). Crea un circuito di nome Contatore1 all’interno del file precedente

Ora bisogna scrivere la tabella di verità della rete per il calcolo dello stato, cioè di un circuito che, in base allo stato corrente Q0, Q1, Q2, comanda gli ingressi T0, T1, T2 dei tre FF.

B4) La tabella di verità della rete per il calcolo dello stato, nel caso specifico, ha questo aspetto (ho completato solo le prime righe - aggiungi tu le righe mancanti):

| Ingressi | Uscite |
| --- | --- |
| Q2 | Q1 | Q0 | T2 | T1 | T0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | x | x | X |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |

SPIEGAZIONI In questo caso la tabella di verità della rete per il calcolo dello stato è diversa dalla tabella delle transizioni di stato, in quanto in essa viene indicato se ogni bit deve commutare (T=1) oppure no (T=0). Per esempio, se siamo nello stato 001 (uno) il contatore deve passare allo stato 010 (due). Per fare questo il bit Q2 non commuta (T2=0), mentre i bit Q1 e Q0 commutano entrambi (T1=1 e T0=1). Ingressi Uscite Q2 Q1 Q0 T2 T1 T0 0 0 1 0 1 1

Per realizzare le tre uscite T2, T1 e T0 della tabella della rete per il calcolo dello stato bisogna procedere alla normale sintesi delle tabelle di verità, andando a cercare le righe dove è presente un valore 1 e scrivendo un AND per ogni riga etc etc

B5) Usando lo strumento Progetto/Analizza circuito di Logisim, sintetizza in Contatore1 la tabella di verità della rete per il calcolo dello stato. Incolla qui sotto il circuito che si ottiene:

C) REALIZZAZIONE DEL CONTATORE

A questo punto siamo in grado di realizzare il contatore con Logisim e di simularne il funzionamento. Osserva la figura seguente (che rappresenta la tipica struttura di un automa a stati, come già abbiamo visto nella precedente esercitazione):

Contatore1 è la rete per il calcolo dello stato progettata prima (punto B dell’esercitazione). Nota che gli ingressi del circuito logico sono le uscite dei tre FF e le uscite del circuito logico comandano gli ingressi dei tre FF.

C1) Realizza in Contatore2 lo schema precedente. Usa il componente tunnel di Logisim per i collegamenti fra i FF e Contatore1. Usa un display esadecimale per visualizzare la sequenza di conteggio. Incolla una schermata del tuo circuito:

C2) Incolla una schermata in cui si veda la sequenza di valori prodotti dal contatore sulle uscite Q0,Q1,Q2 e sugli ingressi T0, T1 e T2 usando una tabella di Logging (se non sai come si fa, leggi le spiegazioni in fondo all'esercitazione EL4-1_3AIT – Contatori ad anello). ATTENZIONE: la sequenza è completata quando i 3 FF tornano tutti al valore 000 iniziale.

C3) Collega un oscilloscopio digitale con le uscite Q0, Q1 e Q2 e con il clock del contatore. Realizza un'immagine GIF in cui si veda il conteggio del contatore (fai avanzare a mano il clock, cliccandoci sopra con la manina). Salva la registrazione in un file di nome Contatore1.gif nella cartella di questa esercitazione.

D) OPERAZIONI FINALI

D1) Controlla di aver risposto a tutte le domande e incollato tutte le schermate. Tutte le caselline dovrebbero avere un segno X, per indicare che hai risposto

D2) Comprimi le immagini contenute in questo file Word (seleziona un'immagine, scheda Formato e poi Comprimi immagini e infine Applica a tutte le immagini del documento) in modo da ridurne le dimensioni.

D3) Controlla che la cartella di questa esercitazione contenga i seguenti file con i nomi qui indicati:

| Nome del file | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| EL5-2_3AIT - Progetto contatore con FF T | Word | Il file di questa esercitazione |
| EL5-2_3AIT - Progetto contatore con FF T | Logisim | Contiene i circuiti: - Contatore1 - Contatore2 |
| Contatore1.gif | GIF |  |

D4) Chiudi tutti i file, zippa la cartella di questa esercitazione e inviala all'insegnante su Classiperlo.