EL1-5_4IT - RAM espansione degli indirizzi

Autore: __________________________________________ Data: _________Classe: ____

ATTENZIONE

Il significato dei simboli usati in questa e nelle prossime esercitazioni è spiegato dettagliatamente nella guida http://www.classiperlo.altervista.org/Materiale/Generale/Simboli.doc (scaricala e consultala in caso di dubbi).

Il simbolo della manina in colore blu indica una domanda alla quale bisogna OBBLIGATORIAMENTE rispondere scrivendo in colore blu.

Il simbolo della manina in colore blu con la scritta Cou New indica un codice che va incollato usando Courier New in colore blu.

Il simbolo della manina in nero indica una o più immagini o schermate da incollare (protette col tuo watermark, le tue iniziali di Nome e Cognome)

Il simbolo della manina con colori attenuati indica un'operazione che bisogna svolgere, senza rispondere a nessuna domanda (non vuol dire che non devi fare nulla - significa solo che non devi scrivere niente!).

Il simbolo della manina col ciak video indica un video da registrare con Gif Recorder (http://gifrecorder.com/)e da salvare in formato gif nella cartella dell'esercitazione.

recupero.

Questo simbolo indica un video di esempio o di spiegazioni da guardare su YouTube

A) OPERAZIONI INIZIALI

A1) Crea una sottocartella di ES1 con nome uguale a quello di questa esercitazione (EL1-5_4IT - RAM espansione degli indirizzi)

A2) All'interno della sottocartella EL1-5_4IT - RAM espansione degli indirizzi salva questo file Word

A3) Avvia Logisim e salva subito il nuovo file nella cartella di questa esercitazione con nome uguale a quello dell'esercitazione ed estensione .circ (EL1-5_4IT - RAM espansione degli indirizzi).

A4) Nel file Logisim appena creato, rinomina il main chiamandolo circuito1.

B) ESPANSIONE DEGLI INDIRIZZI: ESERCIZIO 1

https://youtu.be/yg6Js7nI7dE

Come al solito le due memorie del video usano l'ingresso str che non è più presente nella nuova RAM di Logisim. Qui invece per la prima volta usiamo l'ingresso di selezione sel!

B1) Usando due memorie RAM con organizzazione 16x4, realizza in →circuito1 il circuito mostrato nel video, che effettua l’espansione degli indirizzi (ovvero del numero di parole). Incolla un'immagine:

SPLITTER E COLLEGAMENTI

Presta particolare attenzione allo splitter usato per dividere in due parti i 5 bit di indirizzo:

Il Bit 4 (quello che rimane “da solo”) va collegato col pin di selezione (sel) delle due RAM (ATTENZIONE alla porta NOT), mentre gli altri 4 bit vanno sugli indirizzi comuni.

B2) Spiega a cosa serve la porta NOT (nella spiegazione devi usare in modo appropriato il termine “ALTA IMPEDENZA”).

LIVELLO ATTIVAZIONE INGRESSO SEL

Come nelle ROM, anche per le memorie RAM Logisim usa il livello basso per attivare l'ingresso sel. Puoi cambiare questa impostazione dalla finestra Proprietà:

B3) Dai un’occhiata alla tabella seguente che riassume le caratteristiche del nostro banco di memoria e cerca di capirne il significato:

| BANCO DI MEMORIA CON ORGANIZZAZIONE 32 x 4 |
| --- |
|  | Spazio indirizzi banco in decimale | Spazio indirizzi banco in binario | Spazio indirizzi banco in esadecimale | DIN e DOUT D3-D0 |
| Da… | 0 | 00000 | 00h | RAM1 |
| A… | 15 | 01111 | 0Fh | RAM1 |
| Da… | 16 | 10000 | 10h | RAM2 |
| A… | 31 | 11111 | 1Fh | RAM2 |

C) ESPANSIONE DEGLI INDIRIZZI - ESERCIZIO 2

C1) Usando 4 integrati di memoria come i precedenti (organizzazione 16x4) realizza in →circuito2 un banco di memoria con organizzazione 64 x 4. Incolla qui sotto lo schema circuitale:

COME SI FA

In questo caso occorre aggiungere 2 bit di indirizzo che permettono di selezionare la memoria attiva. Per trasformare i 2 bit aggiuntivi in un comando di selezione, occorre usare un Decoder con 2 ingressi di selezione e 4 bit di uscita.

Il Decoder attiva una linea di uscita portandola a 1. L'ingresso sel delle memorie invece si attiva per default sul livello basso, come già spiegato. Per renderlo compatibile con l'uscita del Decoder, cambia il livello di attivazione e mettilo sul livello alto.

C2) Scrivi una tabella (come quella dell’esempio B3) con la struttura del banco di memoria (spazio degli indirizzi, organizzazione, etc.)

D) ESPANSIONE DEGLI INDIRIZZI - ESERCIZIO 3

D1) Usando 8 integrati di memoria con organizzazione 128x2 realizza in →circuito3 un banco di memoria con organizzazione 1k x 2. Incolla qui sotto lo schema circuitale:

D2) Scrivi una tabella con la struttura del banco di memoria (spazio degli indirizzi, organizzazione, etc.)

E) ESPANSIONE DELLA PAROLA E DEGLI INDIRIZZI - ESERCIZIO 1

https://youtu.be/gS1lz_h4WPg

E1) Usando quattro memorie RAM come quelle descritte nel punto B (organizzazione 16x4), realizza in →circuito4 il circuito che effettua l’espansione della parola e degli indirizzi come mostrato nel video (io ho usato memorie con sel attivo sul livello alto). Incolla una schermata:

ATTENZIONE

Quando il primo bit (quello più significativo) dei pin ADDR è a zero, sono selezionate RAM1 e RAM2 e la parola DIN/DOUT è composta per metà da bit di RAM1 e per metà da bit di RAM2.

Quando invece il bit più significativo di ADDR è a uno, sono selezionate RAM3 e RAM4.

E2) Dai un’occhiata alla tabella seguente che riassume le caratteristiche del nostro banco di memoria e cerca di capirne il significato:

| BANCO DI MEMORIA CON ORGANIZZAZIONE 32 x 8 |
| --- |
|  | Spazio indirizzi banco in decimale | Spazio indirizzi banco in binario | Spazio indirizzi banco in esadecimale | DIN e DOUT D7-D4 | DIN e DOUT D3-D0 |
| Da… | 0 | 00000 | 00h | RAM2 | RAM1 |
| A… | 15 | 01111 | 0Fh | RAM2 | RAM1 |
| Da… | 16 | 10000 | 10h | RAM4 | RAM3 |
| A… | 31 | 11111 | 1Fh | RAM4 | RAM3 |

E3) Realizza in →circuito5 un banco di memorie RAM con le seguenti caratteristiche usando 4 RAM ciascuna con organizzazione 8x2:

| BANCO DI MEMORIA CON ORGANIZZAZIONE 16 x 4 |
| --- |
|  | Spazio indirizzi banco in decimale | Spazio indirizzi banco in binario | Spazio indirizzi banco in esadecimale | DIN e DOUT D3-D2 | DIN e DOUT D1-D0 |
| Da… | 0 | 0000 | 0h | RAM1 | RAM2 |
| A… | 7 | 0111 | 7h | RAM1 | RAM2 |
| Da… | 8 | 1000 | 8h | RAM3 | RAM4 |
| A… | 15 | 1111 | Fh | RAM3 | RAM4 |

F) ESPANSIONE DELLA PAROLA E DEL NUMERO DI PAROLE - ESERCIZIO 2

F1) Usando 8 integrati di memoria con organizzazione 16x4, realizza in →circuito6 un banco di memoria con organizzazione 64 x 8. Incolla qui sotto lo schema circuitale:

F2) Scrivi una tabella con la struttura del banco di memoria (spazio degli indirizzi, organizzazione, etc.)

G) OPERAZIONI FINALI

G1) Controlla di aver risposto a tutte le domande e incollato tutte le schermate. Tutte le caselline dovrebbero avere un segno X, per indicare che hai risposto

G2) Comprimi le immagini contenute in questo file Word (seleziona un'immagine, scheda Formato e poi Comprimi immagini e infine Applica a tutte le immagini del documento) in modo da ridurne le dimensioni.

G3) Controlla che la cartella di questa esercitazione contenga i seguenti file con i nomi qui indicati:

| Nome del file | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| EL1-5_4IT - RAM espansione degli indirizzi | Word | Il file di questa esercitazione |
| EL1-5_4IT - RAM espansione degli indirizzi | Logisim | Contiene i circuiti: - circuito1 - circuito2 - circuito3 - circuito4 - circuito5 - circuito6 |

G4) Chiudi tutti i file, zippa la cartella di questa esercitazione e inviala all'insegnante su Classiperlo.