EL1-8_4IT - COSTRUIAMO UNA RAM

Autore: __________________________________________ Data: _________Classe: ____

ATTENZIONE

Il significato dei simboli usati in questa e nelle prossime esercitazioni è spiegato dettagliatamente nella guida http://www.classiperlo.altervista.org/Materiale/Generale/Simboli.doc (scaricala e consultala in caso di dubbi).

Il simbolo della manina in colore blu indica una domanda alla quale bisogna OBBLIGATORIAMENTE rispondere scrivendo in colore blu.

Il simbolo della manina in colore blu con la scritta Cou New indica un codice che va incollato usando Courier New in colore blu.

Il simbolo della manina in nero indica una o più immagini o schermate da incollare (protette col tuo watermark, le tue iniziali di Nome e Cognome)

Il simbolo della manina con colori attenuati indica un'operazione che bisogna svolgere, senza rispondere a nessuna domanda (non vuol dire che non devi fare nulla - significa solo che non devi scrivere niente!).

Il simbolo della manina col ciak video indica un video da registrare con Gif Recorder (http://gifrecorder.com/)e da salvare in formato gif nella cartella dell'esercitazione.

recupero.

Questo simbolo indica un video di esempio o di spiegazioni da guardare su YouTube

A) OPERAZIONI INIZIALI

A1) Crea una sottocartella di ES1 con nome uguale a quello di questa esercitazione (EL1-8_4IT - Costruiamo una RAM)

A2) All'interno della sottocartella EL1-8_4IT - Costruiamo una RAM salva questo file Word

B) IL BANCO DI REGISTRI

Nel corso delle precedenti esercitazioni abbiamo imparato a conoscere e ad usare le memorie.

Vediamo invece adesso come si fa a realizzare una memoria RAM con una serie di registri paralleli (PIPO), uno per ciascuna parola che la memoria può contenere (banco di registri).

Per esempio, questa in figura è (il nucleo di) una memoria con 8 parole ciascuna da 4 bit realizzata con un banco di 8 registri in Logisim:

B1) In circuito1 (→EL1-8_4IT - Costruiamo una RAIM.circ) disponi 8 registri come mostrato nella figura precedente

Il nostro banco di registri ha 4 bit di ingresso di dato e 4 bit di uscita di dato.

I pin di dato di ingresso di tutti i registri sono tutti collegati insieme a un unico input pin da 4 bit. Per quanto riguarda le uscite degli 8 registri, anche queste sono collegate su un’unica linea a 4 bit per mezzo di buffer three-state:

B2) In circuito1 completa lo schema precedente per tutti e 8 i registri del banco. Incolla qui sotto una schermata:

C) GLI INGRESSI DI INDIRIZZO

Gli 8 buffer three-state sono comandati da 8 ingressi di controllo, i quali devono essere collegati con le uscite di un decoder 3-8.

Il decoder o decodificatore, è un componente che, in base alla combinazione dei bit presenti ai suoi ingressi, attiva la corrispondente linea di uscita.

DECODER IN LOGISIM

In Logisim trovi il decoder qui:

Il parametro più importante di un decoder è il numero di Bit di selezione. Nel nostro caso devo attivare una fra 8 linee di uscita. Perciò ci serve un decoder con 3 bit di selezione.

C1) Spiegami perché servono 3 bit di selezione per 8 linee di uscita:

Le 8 uscite del decoder vanno anche collegate agli ingressi di abilitazione (enable) degli 8 registri:

C2) Completa lo schema in circuito1 aggiungendo il decoder e collegandolo a tutti i buffer 3state e agli enable degli 8 registri. Incolla qui sotto una schermata:

D) IL PIN DI READ/WRITE

Infine la memoria è dotata di un ingresso (unico e comune a tutti i registri) di read/write, per mezzo del quale è possibile selezionare una fra due operazioni possibili:

WRITE = scrittura (se read/write = 1)

READ = lettura (se read/write = 0)

Questo ingresso deve essere collegato con l’ingresso di clock di tutti i registri:

D1) Completa lo schema in circuito1 aggiungendo il pin di read/write collegato come mostrato qui sopra.

D2) Assegna le seguenti etichette ai pin di input e output del circuito:

- i bit di selezione del decoder si chiamano bit di indirizzo della memoria e si indicano con A2,A1 e A0 (usa l'etichetta A se hai usato un pin multibit)

- i bit di dato di ingresso dei registri si chiamano I3,I2,I1 e I0 (usa l'etichetta I se hai usato un pin multibit)

- i bit di dato di uscita dei registri si chiamano U3,U2,U1 e U0 (usa l'etichetta U se hai usato un pin multibit)

- il bit di lettura e scrittura si chiama R/W

E) AGGIUNGIAMO UN PIN DI CHIP SELECT ALL'INTERA MEMORIA

Vogliamo infine aggiungere un pin di selezione CS in grado di mandare in alta impedenza (se CS=0) tutte le uscite della memoria. Se CS = 0 inoltre deve essere disabilitata la scrittura in memoria (in pratica non è possibile fare nessuna operazione sui registri interni).

E1) Inventati un circuito (basta aggiungere poche porte logiche) per gestire l'ingresso CS come descritto sopra. Incolla qui sotto una schermata del circuito (circuito1) completo:

F) Prova di funzionamento

Abbiamo così realizzato una semplice memoria RAM (a lettura scrittura) con organizzazione 8x4 cioè formata da 8 parole (i registri) da 4 bit ciascuna.

I 4 bit di dato di ingresso I3-I0 sono il dato che si vuole scrivere nel registro selezionato, mentre i 4 bit di dato di uscita U3-0 rappresentano il dato letto dalla memoria.

F1) Usando circuito1 come sottocircuito, in un nuovo circuito di nome circuito2 collega un display esadecimale alle uscite della memoria, un pulsante all'ingresso R/W, un pin di input per l’ingresso CS, Un ingresso a 3 bit per l’indirizzo e 4 input pin (o un unico input pin multibit da 4 bit) agli ingressi I. Incolla qui sotto una schermata:

F2) Quale sequenza di operazioni (1,2,3 etc) è necessario eseguire per scivere un valore in una data parola di memoria? Cerca di essere preciso e se hai dubbi, domanda all'insegnante:

F3) Che operazioni bisogna invece fare per visualizzare sul display il contenuto di una delle parole?

G) MEMORIZZIAMO E VISUALIZZIAMO UNA PAROLA

G1) Copia circuito2 in →circuito3 e aggiungi un contatore collegato con gli ingressi di indirizzo in grado di produrre ciclicamente tutti gli indirizzi della memoria. Incolla qui sotto una schermata:

G2) Adesso devi scrivere dentro la memoria (puoi far avanzare manualmente il clock) le lettere che compongono la parola FOCACCIA (usa 0 - zero - per la O e 1 per la I), una lettera per ogni word della memoria.

Avviando il clock dovresti vedere la scritta FOCACCIA che compare sul display una lettera alla volta.

G3) Registra una gif in cui si veda che il tuo circuito funziona e visualizza la parola come descritto. Alla fine salva la gif animata con nome focaccia.gif nella cartella di questa esercitazione.

BONUS EXTRA +3PC - EL1-8_4IT - BONUS1

Realizza una memoria in grado di memorizzare i codici ASCII delle lettere che compongono la parola FOCACCIA. Collega la memoria con uno schermo TTY e realizza un circuito in grado di scrivere la parola FOCACCIA sullo schermo una lettera alla volta, quindi cancellare tutto e ripetere daccapo in modo ciclico.

Invia all'insegnante su Classiperlo il file Logisim con i circuiti e una registrazione GIF dove si veda il funzionamento richiesto (zippa tutto in un file di nome EL1-8_4IT - BONUS1)

H) OPERAZIONI FINALI

H1) Controlla di aver risposto a tutte le domande e incollato tutte le schermate. Tutte le caselline dovrebbero avere un segno X, per indicare che hai risposto

H2) Comprimi le immagini contenute in questo file Word (seleziona un'immagine, scheda Formato e poi Comprimi immagini e infine Applica a tutte le immagini del documento) in modo da ridurne le dimensioni.

H3) Controlla che la cartella di questa esercitazione contenga i seguenti file con i nomi qui indicati:

| Nome del file | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| EL1-8_4IT - Costruiamo una RAM | Word | Il file di questa esercitazione |
| EL1-8_4IT - Costruiamo una RAM | Logisim | Contiene i circuiti: - 1: memoria 8x4 con banco di registri - 2: circuito di prova della memoria - 3: circuito che visualizza FOCACCIA |
| focaccia.gif | GIF | GIF animata con la scritta FOCACCIA |

H4) Chiudi tutti i file, zippa la cartella di questa esercitazione e inviala all'insegnante su Classiperlo.