MICROPROCESSORE PRL2016™ - Perlo Microsystem Corporation

Circuito esterno del microcalcolatore

Schema interno del mP

INSTRUCTION SET

| Codice operativo | Assembly | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| 0000 | HALT | Ferma l'esecuzione |
| 0001 | LD A,n | Carica l'operando n in A |
| 0010 | LD A, B | Carica B in A |
| 0011 | LD A, C | Carica C in A |
| 0100 | LD B, A | Carica A in B |
| 0101 | LD C, A | Carica A in C |
| 0110 | ADD A, B | Somma ad A il contenuto di B e mette il risultato in A |
| 0111 | ADD A, C | Somma ad A il contenuto di C e mette il risultato in A |
| 1000 | SUB A, C | Sottrae ad A il contenuto di C e mette il risultato in A |
| 1001 | INC B | Incrementa di 1 il registro B |
| 1010 | DEC B | Decrementa di 1 il registro B |
| 1011 | JP addr | Salto incondizionato all'indirizzo addr |
| 1100 | IN A | Legge A dall'unità di ingresso |
| 1101 | OUT A | Scrive A sull'unità di uscita |
| 1110 | JP P, addr | Salta all'indirizzo addr se il risultato dell'ultima op è positivo o zero |
| 1111 | JP M, addr | Salta all'indirizzo addr se il risultato dell'ultima op è negativo |

ESEMPIO PROGRAMMA PER LE MOLTIPLICAZIONI

| Indirizzo | Contenuto | Assembly |
| --- | --- | --- |
| 0000 | 1100 | IN A |
| 0001 | 0100 | LD B, A |
| 0010 | 1010 | DEC B |
| 0011 | 1100 | INP A |
| 0100 | 0101 | LD C, A |
| 0101 | 0001 | LD A, |
| 0110 | 0000 | 0 (operando) |
| 0111 | 0111 | ADD A,C |
| 1000 | 1010 | DEC B |
| 1001 | 1110 | JP P, |
| 1010 | 0111 | 7 (indirizzo) |
| 1011 | 1101 | OUT A |
| 1100 | 0000 | HALT |

CODIFICA IN PSEUDO-C

int A, B ,C;

cin>> B;     // INP A e LD B, A

B--;		// DEC B

cin>> C;	 // INP A e LD C, A

A =0;        // LD A, 0

ini:

A = A + C;   // ADD A, C

B--;         // DEC B

if (B>=0)    // JP P, ini

goto ini;

cout<< A;	// OUT A