ESERCIZI COL μP PRL2016™

Autori: ___________________________________________________________

Data: ______________________________________________

Per ognuno dei programmi indicati nel seguito fornire:

- la traduzione in linguaggio assembly del PRL2016™ (solo per i programmi in C)

- la traduzione in linguaggio C o simile (solo per i programmi in assembly)

- la traduzione in linguaggio macchina del PRL2016™ con la mappa di memoria completa

- una o più trace table con l’esecuzione dei programma con i valori di input indicati

| Codice operativo | Assembly | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| 0000 | HALT | Ferma l'esecuzione |
| 0001 | LD A,n | Carica l'operando n in A |
| 0010 | LD A, B | Carica B in A |
| 0011 | LD A, C | Carica C in A |
| 0100 | LD B, A | Carica A in B |
| 0101 | LD C, A | Carica A in C |
| 0110 | INC C | Incrementa di 1 il registro C |
| 0111 | ADD A, C | Somma ad A il contenuto di C e mette il risultato in A |
| 1000 | SUB A, C | Sottrae ad A il contenuto di C e mette il risultato in A |
| 1001 | INC B | Incrementa di 1 il registro B |
| 1010 | DEC B | Decrementa di 1 il registro B |
| 1011 | JP addr | Salto incondizionato all'indirizzo addr |
| 1100 | IN A | Legge A dall'unità di ingresso |
| 1101 | OUT A | Scrive A sull'unità di uscita |
| 1110 | JP P, addr | Salta all'indirizzo addr se il risultato dell'ultima op è positivo o zero |
| 1111 | JP M, addr | Salta all'indirizzo addr se il risultato dell'ultima op è negativo |

A) PRIMO PROGRAMMA

IN A

LD C,A

ADD A,C

OUT A

HALT

A1) Mappa di memoria (aggiungere righe liberamente)

| Indirizzo | Contenuto (binario) | Istruzione (assembly) |
| --- | --- | --- |

A2) Trace table con valore di ingresso 3 (aggiungere, se occorre, colonne alla tabella):

| A | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B |  |  |  |  |

A3) Traduzione in C:

B) SECONDO PROGRAMMA

inizio:

IN A

LD C,A

IN A

SUB A,C

JP P, fine

JP inizio

fine:

OUT A

HALT

B1) Mappa di memoria (aggiungere righe liberamente)

| Indirizzo | Contenuto (binario) | Istruzione (assembly) |
| --- | --- | --- |

B2) Trace table con valori di ingresso 3 e 8 (aggiungere, se occorre, colonne alla tabella):

| A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |

B3) Trace table con valore di ingresso 5 e 2 e poi 1 e 7 (aggiungere, se occorre, colonne alla tabella):

| A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |

B4) Traduzione in C:

C) TERZO PROGRAMMA

LD A,0

LD C,A

IN A

ciclo:

SUB A,C

JP M,fine

LD B,A

LD A,C

OUT A

LD A,B

INC C

JP ciclo

fine:

HALT

C1) Mappa di memoria (aggiungere righe liberamente)

| Indirizzo | Contenuto (binario) | Istruzione (assembly) |
| --- | --- | --- |

C2) Trace table con valore di ingresso 4 (aggiungere, se occorre, colonne alla tabella):

| A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |

C3) Traduzione in C:

D) QUARTO PROGRAMMA

cin>> X;

X = X – 1;

if (X>=0)

cout<<X;

else

cout<<15;

D1) Trace table in C con valore di ingresso 4 (aggiungere, se necessario, righe e/o colonne alla tabella):

D2) Trace table in C con valore di ingresso 1 (aggiungere, se necessario, righe e/o colonne alla tabella):

D3) Traduzione in linguaggio assembly

D4) Trace table del programma in assembly con valore di ingresso 4 (aggiungere, se occorre, righe e/o colonne alla tabella):

D5) Trace table del programma in assembly con valore di ingresso 1 (aggiungere, se occorre, righe e/o colonne alla tabella):

D6) Mappa di memoria (aggiungere righe liberamente)

| Indirizzo | Contenuto (binario) | Istruzione (assembly) |
| --- | --- | --- |

E) QUINTO PROGRAMMA

Y = 10;

While (Y>=0)

{

cin >> X;

Y = Y - X;

}

cout Y;

E1) Trace table in C con valori di ingresso 4,2,5 (aggiungere, se necessario, righe e/o colonne alla tabella):

E2) Traduzione in linguaggio assembly

E3) Trace table del programma in assembly con valori di ingresso 4,2,5 (aggiungere, se occorre, righe e/o colonne alla tabella):

E4) Mappa di memoria (aggiungere righe liberamente)

| Indirizzo | Contenuto (binario) | Istruzione (assembly) |
| --- | --- | --- |

F) SESTO PROGRAMMA

cin>> X;

cin>> Y;

Z = X + Y;

Z = Z + 1;

cout<< Z;

F1) Trace table in C con valori di ingresso 4 e 6 (aggiungere, se necessario, righe e/o colonne alla tabella):

F2) Traduzione in linguaggio assembly

F3) Trace table del programma in assembly con valori di ingresso 4 e 6 (aggiungere, se occorre, righe e/o colonne alla tabella):

F4) Mappa di memoria (aggiungere righe liberamente)

| Indirizzo | Contenuto (binario) | Istruzione (assembly) |
| --- | --- | --- |