SUPER MEGA INTERNET SIMULATION

SIMULAZIONE CISCO PACKET TRACER

Usando Cisco Packet Tracer vogliamo simulare una porzione della rete Internet così strutturata:

Data la complessità della rete da simulare, in appendice (al fondo di questo documento) troverai tutte le spiegazioni dettagliate sulla configurazione dei diversi dispositivi di rete.

SPIEGAZIONI GENERALI

1) Ci sono due reti locali, entrambe con 3 host e con lo stesso indirizzo di rete 192.168.1.0 con maschera 255.255.255.0 (due reti con lo stesso indirizzo di rete -> usa il NAT – vedi APPENDICE)

2) Per rendere un po’ più realistica la simulazione, mettere nelle due reti dispositivi host di tipo diverso (PC, smartphone, tablet). A tale scopo occorre un wireless router (es. Linksys).

3) La prima sottorete accede a Internet attraverso un ISP 1 (rappresentato da un router) con indirizzo IP 151.16.130.35 e maschera di rete 255.255.0.0.

4) La secondo sottorete accede a Internet attraverso un ISP 2 (rappresentato da un router) con indirizzo IP 115.12.3.133 e maschera di rete 255.255.0.0.

5) I due ISP sono collegati a un altro router al quale sono connessi (con IP a piacere, purché appartenenti a reti diverse da quelle usate finora):

- un server HTTP

- un server DNS

- un server di posta MAIL

6) Configurare il servizio HTTP in modo tale da visualizzare un sito composto da tre pagine linkate fra di loro con un argomento a piacere. Volendo è anche possibile caricare immagini, salvandole nella sottocartella di nome ‘saves’ nella cartella di installazione di Cisco.

7) Configurare il server DNS in modo da assegnare al sito una URL a piacere

8) Configurare il mail server in modo da permettere lo scambio di posta elettronica fra le due sottoreti locali.

APPENDICE: CONFIGURAZIONE GUIDATA IN CINQUE FASI (a cura di Marco Putorti)

1) CONFIGURAZIONE LAN

Il Router WRT300N è suddiviso in due parti: LAN e Internet. Prima configureremo la LAN per rendere funzionante la sottorete locale. Per fare ciò basta aprire la scheda LAN del router WRT300N e inserire un indirizzo IP a piacere e la maschera di sottorete.

Prendere un PC (che ha lo stesso funzionamento del Laptop), un Tablet e uno Smartphone;

CONFIGURAZIONE PC/LAPTOP:

a) Bisogna per prima cosa rendere disponibile la connessione WIRELESS aprendo la scheda ‘Physical’ e spegnendo il PC (o Laptop) con un click sul bottone rosso.

b) A dispositivo SPENTO rimuovere e cambiare la ‘porta di connessione’ e sostituirla con WMP300N (per farlo basta trascinare fuori la porta da sostituire e poi trascinare dentro la nuova porta)

c) RIACCENDERE i dispositivi.

La configurazione dei dispositivi è conclusa. I passaggi che seguono valgono per PC, Laptop, Tablet e Smartphone

Aprire la scheda di configurazione dell’indirizzo IP e (per semplicità) inserirlo manualmente, tramite il comando ‘Static’ affinché sia appartenente alla STESSA SOTTORETE del router configurato prima (es. se la LAN del router fosse 192.168.1.10/255.255.255.0 allora un IP valido per un PC collegato sarebbe 192.168.1.2/255.255.255.0).

2) CONFIGURAZIONE INTERNET

La nostra ‘LAN’ ora deve comunicare con un router esterno  aggiunto nella nostra rete.

Per prima cosa dopo aver aggiunto il router bisogna collegarlo con il router precedente.

Successivamente bisogna impostare l’indirizzo IP della porta FastEthernet 0 del router come indicato in figura.

Per configurare la scheda INTERNET del router ecco un esempio:

L’Indirizzo IP deve appartenere alla stessa sottorete del router con il quale si desidera comunicare e il gateway deve essere invece quello del router, la stessa cosa va impostata nei dispositivi della LAN:

ATTENZIONE

Purtroppo sembra esserci un bug in Cisco Packet Tracer (versione 7.3) per cui spesso, chiudendo il programma e riaprendolo, gli indirizzi IP risultano cancellati su alcuni dispositivi.

Se si presenta il problema, è possibile risolverlo elegantemente impostando la generazione automatica degli indirizzi IP dei singoli dispositivi scegliendo DHCP nella configurazione.

3) CONFIGURAZIONE PER COMUNICAZIONE CON RETE ESTERNA

N.B. Abilitare un router per rendere disponile la comunicazione con più di due porte FastEthernet bisogna fare una piccola modifica al fine di evitare tale errore: Per risolvere questo problema è sufficiente aprire la scheda ‘Physical’ del router e spegnerlo. Aggiungere una porta PT-ROUTER-NM-1CF3 trascinandola nel router, laquale assumerà il nome di fastethernet6/0. Riaccendere il Router.

In questo esempio il router 1 fa da ‘Nodo di rete’ che può essere collegato a qualsiasi altra rete si voglia realizzare, per semplicità usiamo solo un router per spiegare come fare comunicare ad una qualsiasi rete esterna.

Configurare la porta ‘Serial 2’ del router 1 con un indirizzo IP a piacere.

Configurare la porta ‘Serial 2’ del router 0 con un indirizzo IP appartenente alla sottorete dell’IP impostato nella porta ‘Serial 2’ del router precedente.

Infine impostare una semplice e generale regola di routing in router 0 così che ‘sappia’ dove mandare i pacchetti diretti verso reti non conosciute.

Allo stesso modo impostare una regola di routing nel router 1 in modo che possa ‘rispedire’ indietro i pacchetti, in questo esempio:

Questa regola dice che se si vuole comunicare con la sottorete ‘INTERNET’ del router WRT300N (10.0.0.0/255.0.0.0) allora bisogna instradare il pacchetto verso 11.0.0.1.

La rete ora è funzionante e l’esempio mostrato dovrebbe essere così:

4) NAT

Per la configurazione del NAT bisogna interagire con il codice a linea di comando del router 0 perché è quest’ultimo che interagisce con le sottoreti locali.

Aprire la scheda CLI del router 0 e eseguire il NAT.

Iniziare premendo CTRL+C per partire da una configurazione di base. Per eseguire la tecnica del NAT i comandi da inserire nel router sono i seguenti: conf t ip nat inside source static (source ip) (destination ip) int s*/0 ip nat outside int fa*/0 ip nat inside N.B. nel nostro esempio l’indirizzo IP ‘esterno’ del router sarà sempre s2/0 perché è l’unica porta seriale attiva; analogamente la porta fa*/0 corrisponderà alla fa0/0 durante ogni procedimento del NAT per la stessa sottorete.

5) CONFIGURAZIONE SERVER MAIL

Come prima cosa inserire un server che ci servirà come ‘server per le mail’ e collegarlo a router.

Inserire gli indirizzi IP sia nel server che nel router (il Gateway), tramite la porta Fastethernet0, in modo che appartengano alla stessa sottorete.

Per configurare il server con la funzione di ‘server mail’ aprire la scheda ‘Services’ e controllare che sia impostato su ‘ON’.

Bisogna ora ‘creare un dominio’.

Premere su ‘SET’.

Ora bisogna ‘registrare’ alcuni utenti, premendo il tasto ‘+’ ogni volta che si inserisce il nome utente e la password (a scelta).

Il server ora è funzionante serve solo ‘attivare’ gli account sui rispettivi dispositivi.

a) Per quanto riguarda PC e Laptop bisogna aprire, dal desktop, il programma ‘EMAIL’ e registrare l’utente in base agli utenti che si erano registrati sul server.

b) Il Tablet e lo Smartphone hanno lo stesso modo di registrare gli utenti cambia soltanto l’ubicazione del programma ‘EMAIL’.

Infine per inviare una MAIL basta premere ‘Compose’

Per verificare le MAIL in arrivo premere su ‘Receive’